Střední umělecko průmyslová škola sklářská v Železném Brodě.

Oddělení: Hutní zpracování skla.

Naše školní huť se neskládá,pouze ze samotné pece,ale k huti patří  i spousta dalších prostor, bez kterých by se hutní výrobky nemohly vyrábět.

Začnu pěkně po pořádku. Nejprve vás seznámím se všemi hutními prostory (podíváme se na místa, kam se běžný návštěvník nepodívá),poté vám popíšu jednotlivé vybavení a pracovní nástroje,dále popíšu jednotlivé techniky,kterým se studenti během čtyř ročníků naučí.

Nakonec se zmíním o  klauzurních pracích.

Než se můžeme ze skla něco vyrábět, musí se sklovina nejprve utavit.

Přípravné práce probíhají v patře pod hutí, kde se nachází kmenárna.

V kmenárně se nemáchá sklařský kmen základních surovin jako jsou soda,křemičitý písek,vápenec a oxidy kovů,ale používá se už namíchaný sklářský kmen,který dodávají různé firmy.Ten se potom pouze nasype do pece a přidají se skleněné střepy, obvykle tak 30-40%.

Skloviny se u nás taví pouze dva druhy a to křišťál a kobalt.

V patře pod hutí se nachází i sklad rubínů. To je malá místnost, kde jsou na policích umístěny barevné skleněné tyče a barevné prachy,které se používají při různých výrobních technikách k barvení skla během výrobního procesu.

Použitím rubínů a prachů se dosahuje široké škály barev.Asi 70 odstínů různých barev.

K dalším prostorám v patře pod hutí patří řídící skříně s elektrickými jističi,místnost s kompresorem,skladovací prostory pro náhradní pánve a kádě s vodou, kde jsou uskladněny formy, aby nepopraskaly.

Velmi důležitá je také pukárna, kde se uskladňují po správném vychlazení hotové výrobky. V jednotlivých bednách jsou zde narovnány skleničky,misky,různé vázy a další hutní výrobky.

Jsou zde také uložené barvy a barevné prachy,které běžněpoužíváme.

Důležitou věcí v pukárně je stroj na opukávání dýnek. Funguje tak, že se sklenice u kotny nařízne, potom pomocí plemene nahřeje, tím se zvýší napětí ve skle a sklenka praskne v přesně určeném místě.

Celá huť je řízena počítačem z malé řídící místnosti.

Pak je tu samozřejmě ještě kuchyň, kde si můžeme udělat svačinu a šatny.

To bylo k místnostem na huti vše.

Technické vybavení huti

Nejdůležitější ze všeho je samozřejmě pec.Ta naše má dvě pánve a dva pracovní otvory.Je vytápěna elektrickým proudem.

Velmi důležité jsou takzvané trumly. Jedná se o ohřívací pec, kde se sklo ohřívá během zpracování.

K dalšímu nepostradatelnému vybavení patří chladící pece kde se hotové výrobky pomalu chladí z 500°C na běžnou teplotu okolo 30°C. Kdyby sklo nebylo správně vychlazené, popraskalo by. Používají se také k ohřátí pánve před vpravením do pece při výměně  pánví.

Nářadí které používáme.

Hlavní nástroje, které používáme, jsou šoršál,zářezka ,kaprák,klapačka,cvokajz,nužky,pinzeta …..

Dále jsou to šajtpálka  svaláky a kolíky – dřevěné nástroje, které se musí neustále namáčet, aby nedošlo k jejich rychlému opotřebení.

Korejtko slouží jako pracovní stanoviště. Je v něm voda na ochlazování píšťal a odkládají se na něj nástroje.

Málem jsem zapomněl na sklářské píšťaly a klacky, snad nejdůležitější nástroje pro ruční zpracování skla.

Techniky

Za čtyři roky se studenti naučí základům hutního řemesla. Mezi hlavní techniky,které jsme se naucily. Patří foukání napojového skla do dřevěných forem. Jde o různé skleničky a pullitry s uchem,hutní vázy,mísy a talíře zdobené různými barvami.Dále umíme vyrábět různé dekorativní předměty. jako jsou těžítka, popolníky,různá skleněná zvířátka atd.

Nesmím zapomenout na bezpečnost práce na huťi. Protože je huť teplý provoz musí si člověk dávat velký pozor,aby se nespálil. Neustále na nás dohlíží mistr,který nám vysvětluje a ukazuje nové hutní techniky.Studenti musí pít hodně tekutim,aby nebyli dehydratovaní,protože je tu velké teplo a každý se hodně potí.

Na konec jsem si nechal KLAUSURY

Klausurní práce dělají studenti každy rok. Je to zhodnocení jejich práce.Klausury se skládají ze dvou částí: grafická část a praktická část. Grafická část zahrnuje navržení vzhledu a desgnu

Výrobků v atelieru podle zadaného tématu.Praktická část  se skládá z realizování vlastních návrhů na huťi.

V 1. ročníku jsme měli klausury pouze grafické,v 2. ročníku jsme dělali sadu pullitrů na pivo se džbánkem a v 3.ročníku byla zadána sada misek se stejmým dekorem.

Ukázky mých prací můžete vidět na obrázcích.

Rozloučím se s vámi několika obrázky z našeho atelieru.

Doufám, že jste získali nové informace.

Hutářina je skvělé řemeslo a práce by určitě bavila každého.

Autor: Jiří Jansa